泉州台商投资区2020年产品质量监督抽查实施细则

按摩器具

泉州台商投资区2020年

按摩器具产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本实施细则适用于按摩器具产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2产品分类

本实施细则适用产品包括脚部按摩器、手持式按摩器、按摩床、按摩带、按摩椅、按摩垫、注水式足部按摩器等。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4企业规模划分

根据按摩器具产品行业实际情况，生产企业规模以按摩器具产品生产企业的销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.10-2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期，在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，除非生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检。若生产企业未在上述位置标注生产日期的，按新版标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2抽样方法

在生产企业的成品仓库内或生产线末端，在流通领域的销售柜台或待销仓库内，抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的，近期生产或销售的产品。

6.3 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

在生产企业成品库或生产线末端抽样时，随机或全数抽取同一种规格型号的产品2台。在流通领域抽样时，随机或全数抽取同一种规格型号的产品2台。其中1台作为检验样品，1台为备用样品。

6.5 样品处置

抽样人员应当对检验样品和备用样品分别签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品保管单位应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6 抽样单

抽样人员应按福建省产品质量监督抽样单规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该类产品)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额，并加以注明。

6.7 注意事项

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。受检单位需提供被抽样产品经备案的现行有效的企业标准文本及检验所需的相关资料。受检单位所提供的产品资料应加盖受检单位公章。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类（见表2）

表2    检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 分类 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |  |  |
| 2 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |  |  |
| 3 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 4 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 5 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 7 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 8 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 9 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 10 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 11 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 12 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 13 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 14 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 15 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 16 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 17 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 18 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 19 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 20 | 骚扰电压 | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |  | ● |
| 21 | 骚扰功率 | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |  | ● |
| 22 | 辐射骚扰 | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目；b重要质量项目。 |

注：1. A为极重要质量项目, B为重要质量项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1 如果试验中样品不能正常运行以至无法进行下一步有关项目的检验，则按已完成试验项目进行判定，剩余项目不再检测。

8.2 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

结论用语（以下三者之一）：

1）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格。

2）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格。

3）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况；