泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

旅行箱包

泉州台商投资区2021年

旅行箱包产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于旅行箱包产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

旅行箱包包括各种具有携带衣物功能，配有走轮、拉杆的旅行箱、旅行包产品。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据旅行箱包产品行业的实际情况，生产企业规模以旅行箱包类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表1：

表1   企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥3000且＜10000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

QB/T 2155-2018  旅行箱包相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格	证上标注的生产日期在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，如果生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检；若生产企业未标注生产日期或生产日期标识不明确的，按现行标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法

在生产企业的成品仓库内或生产线末端有产品质量经检验合格证明或者以其他形式表明合格的、或在受检单位的销售柜台或待销仓库内的待销产品，随机抽取近期生产的同一种类产品。

按照GB/T 10111-2008规定的程序进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。如产品数量不满足随机抽样要求时，可全数抽样。

6.3抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4抽样数量

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一款式、同一货号、同一颜色、同一规格（尺寸）的产品2只，其中1只作为检样，另1只作为备样。

6.5样品处置

检验样品和备用样品应当分别签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6抽样单

抽样人员应按福建省产品质量监督抽样单规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该类产品)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额，并加以注明。

6.7 注意事项

1.上述样品数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。

2.检样和备样应分别封样，并加以标注。

3.运输和贮存时应防止暴晒、雨雪淋，保持通风干燥，防潮，避免高温环境，远离化学物质、液体侵蚀，避免尖锐物品的戳、划。仓库内应保持通风干燥，产品离地和墙0.2m以上，防止产品受潮发霉。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见下表。

表1： 旅行箱包检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉杆耐疲劳性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 2 | 行走性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 4 | 跌落性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 5 | 硬箱箱体耐静压性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 6 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 7 | 滚筒冲击性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | 不适用于金属材质旅行硬箱、旅行包、装有金属包角的旅行箱 |
| 8 | 箱（包）锁耐用性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | / |
| 9 | 缝合强度 | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | 仅适用于旅行软箱或旅行包 |
| 10 | 旅行包面料摩擦色牢度（沾色） | QB/T 2155-2018 4.4 | A | 主要 项目 | 备样 | 仅适用于旅行包 |
| 11 | 游离甲醛 | QB/T 2155-2018 4.2.1 | A | 主要 项目 | 原样 | 仅适用于使用皮革、再生革、织物的产品； 取样部位：面料、里料的主体材质 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 2155-2018 4.2.1 | A | 主要 项目 | 原样 |  |

7.2 检验应注意的问题

1、按上表项目顺序检验，若检验过程中出现样品损坏，且造成后续项目无法进行的，终止后续项目的检验；

2、可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS进行定性分析，如果出现阳性结果时，应采用色谱法（HPLC）进行结果确认；皮革、再生革中游离甲醛采用分光光度法进行检测，出现结果超过产品标准限量要求时，应采用色谱法（HPLC）进行确认。

8 判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中同时注明主要项目的实测值和标准值。

4.当所检项目检验结果符合执行标准中该项目要求的，判该项目为“符合执行标准要求”，否则判该项目为“不符合执行标准要求”。

（二）综合质量判定

1.检验样本中一个或一个以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

2.产品符合执行标准要求，且所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.产品符合执行标准要求，但所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

9异议处理原则

1.复检样品

原样复检时，如果原样情况不满足复检要求的，应启动备样进行复检，同时向任务下达部门告知原样不满足的情况说明。

2.复检方法说明

当出现异议时，可分解有害芳香胺染料、皮革、再生革中游离甲醛项目以色谱法（HPLC）进行复检。

当复检项目为表1中序号3-11中的项目时，需复检表1中序号3-11的全部项目。