泉台管环审〔2019〕书2号

泉州台商投资区环境与国土资源局关于

泉州台商投资区公共卫生和社会保障

中心项目环境影响报告书的批复

泉州台商投资区疾病预防控制中心、泉州台商投资区妇幼保健院、泉州台商投资区劳动就业服务中心：

你们单位报送的由江西景瑞祥环保科技有限公司编写的《泉州台商投资区公共卫生和社会保障中心项目环境影响报告书》（以下简称报告书）及要求审批的报告收悉。经组织专家评审，批复如下：

一、泉州台商投资区公共卫生和社会保障中心项目选址于泉州台商投资区洛阳镇白沙一村、白沙二村，项目建设内容和详细的工程指标以报告书核定为准。

二、根据报告书评价结论及专家评审意见，在你们单位严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准，落实报告书中提出的各项污染防治措施、风险防范措施及专家评审意见相关要求，杜绝突发性污染事故的发生，切实有效做好施工期、运营期风险防范及污染防治工作的前提条件下，同意泉州台商投资区公共卫生和社会保障中心项目建设。

三、你们单位应严格遵守环保法律法规，按报告书及批复要求落实各项环保措施，并应重点做好以下环保工作：

（一）水污染防治工作重点。

项目妇幼保健院、疾病预防控制中心应同步配套建设污水处理设施，项目妇幼保健院废水、疾病预防控制中心废水经收集处理达GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》并符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级排放标准后，方可排入惠南工业区污水管网，汇入惠南污水处理厂处理达标排放。

食堂废水、劳动就业服务中心废水、地下室污水经收集处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准后外排并符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级排放标准后，方可排入惠南工业区污水管网，汇入惠南污水处理厂处理达标排放。

项目应规范化建设排污口，整个项目只设置一个污水总排污口

（二）大气污染防治工作重点。

落实报告表提出的废气治理及无组织排放控制措施，废气的处理效率及排气筒高度应达到报告表提出的要求，确保项目大气污染物长期稳定达标排放。

项目污水处理设施应同步配套恶臭废气处理设施，恶臭废气经收集处理达GB14553-93《恶臭污染物排放标准》相关标准后外排。

项目实验室废气经收集处理达DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》相关要求后外排；食堂油烟经收集处理符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》相关标准后外排。

（三）应选用低噪声设备，合理布局高噪声源，并采取有效的隔音、消声和减振等降噪措施，使厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4a类标准,不得污染周围环境。

（四）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求收集、贮存，医疗废物应委托泉州市医疗废物处置中心定期处置，其他危险废物应委托有危废处置资质的单位处置，转运过程应严格执行危险废物转移联单制度，强化危险废物运输过程的环保措施。废高效过滤器及废油脂等一般固体废物等经收集后交由相关单位进行处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

（五）加强施工管理，文明施工。采取和制定合理的工程措施和管理制度，控制施工扬尘、废水、固废对周边环境的影响。采用先进工艺和低噪声设备控制施工噪声，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。采取措施，控制施工粉尘污染，对易产生扬尘的建筑材料堆场等应采取覆盖等有效的防尘措施，并符合 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》的相关要求。加强对运输车辆的管理，避免车辆噪声、撒落物引起的二次扬尘污染等问题的产生。施工区厂界无组织颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放监控浓度限值。

（六）建立健全环保管理机构，完善环境管理制度，强化风险防范意识，制定环境应急预案，并按规定办理备案手续。建设容积足够的事故池等防范事故风险的设施，配备必要的应急设备和器材，并按规范定期开展环境应急演练。同时，制定完善的环境监测制度和监测计划，开展水、气、噪声等项目的常规监测。

四、项目实施后，本项目主要污染物排放总量控制指标为：

生活废水≤2.7352万吨/年，化学需氧量≤1.367吨/年，氨氮≤0.136吨/年。

五、你们单位应根据报告书提出的环保对策措施和我局批复要求，做好各项污染防治和风险防范工作，严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。

（一）初步设计阶段应进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实各项污染防治措施和投资。同时，应委托有资质的单位开展项目施工期环境监理和监测工作。

（二）项目环境影响报告书经批复后，若工程建设的性质、规模、生产工艺、地点等发生重大变化，应重新办理环境影响评价审批手续。

（三）项目竣工后，你们单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

泉州台商投资区环境与国土资源局

2019年4月18日

抄送：泉州市生态环境局，洛阳镇人民政府，泉州台商投资区民生保障局，江西景瑞祥环保科技有限公司。

泉州台商投资区环境与国土资源局     2019年4月18日印发