泉台管环审〔2019〕66号

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局年产30万吨干混砂浆项目环境影响

报告表的批复

泉州中南国泰投资发展有限公司：

你单位报送的由北京中企安信环境科技有限公司编写的《年产30万吨干混砂浆项目环境影响报告表》收悉（以下简称报告表），经研究，批复如下：

一、本项目位于泉州台商投资区东园镇阳光村滨海大道紫阳702，建设内容包括年产30万吨干混砂浆。具体建设内容、主要生产设备等以报告表核定为准。

根据项目环境影响评价结论，在你单位严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，同意本项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施办理环评审批手续。

- 项目实施过程中应重点做好以下环保工作：

1、项目主要外排废水为生活污水，生活污水经处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级排放标准后，方可排入污水管网，汇入污水处理厂处理达标后排放。

2、生产过程中产生的粉尘应采取有效除尘措施，经除尘器处理后通过排气筒集中高空排放，项目天然气燃烧废气收集处理排放应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关要求，边界外颗粒物浓度符合DB35/1311-2013《福建省水泥工业大气污染物排放标准》表3标准。

3、噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,使厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，不得污染周围环境。

4、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾等固体废弃物应集中收集，妥善处置，严禁随意外排或堆放，防止产生二次污染。

三、项目实施后，本项目主要污染物排放总量控制指标为：生产废气：SO2≤0.08吨/年，NOX≤0.504吨/年；

你公司应按闽环发〔2018〕26号文件要求，在项目投产前通过排污权交易取得相应排污权指标。

四、你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表经批复后，若工程建设的性质、规模、地点等发生重大变化，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局

2019年12月18日