附件5

农村建房“关键节点”巡查表

时间:      年   月   日

| 建房人姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |
| 规划许可证号 |  | 宅基地批准号 |  |
| 批准建筑面积 |  | 批准层数/米数 | 层/ |
| 房屋结构 |  | 施工形象进度 |  |
| 四到场巡查要点 | 建设 行为 | 施工现场是否有“工匠带头人¡±负责施工质量安全管理。（口是口否）2.负责施工质量安全管理的施工工匠是否与签订施工合同的“工匠带头人¡±一致。 （□是¡õ否） 3.委托施工单位的,是否明确项目负责人和安全员负责施工管理。（□是口否）4.现场是否悬挂施工公示牌,公示牌内容是否完整（包含审批文件、建房人姓名、工匠带头人或施工单位及负责人姓名、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信息并张贴质量安全常识"一张图"、建筑立面图）（□是口否）。 |  |
|  | 地基 基础 | 5.基础开挖前是否放样，基槽开挖是否验线；基础底面是否进入老土层不小于200毫米,基础底面距地面是否不小于500毫米。（口是口否） 6.基槽底是否低于毗邻建筑原有基础底面。（口是口否） 7.基坑是否及时用混凝土封底,避免雨水浸泡和曝晒。（¡õ是口否） |  |
|  | 墙体 砌筑 | 8.墙体平面布置、墙厚是否与设计图一致。口是口否; 9.砌体与构造柱的连接处是否砌成马牙槎,并沿墙高每隔 50cm 设 2o6 拉结钢筋。C 是口否 l0.砖混结构楼层处是否设置闭合圈梁,并与构造柱形成框架。¡õ是口否 11.屋面女儿墙是否设压顶梁,并在转角处且沿墙长每隔3米设置构造柱。¡õ是口否 |  |
|  | 楼 （屋） 盖 | 12.混凝土强度等级是否采用C25、C30。水泥采用P042.5R普通硅酸盐水泥时配合比可采用：0.56：1.00：2.17：4.41（每立方材料用量：水165kg、水泥295kg、砂640kg、石子1300kg）。禁用海沙，严格控制水灰比（水和水泥的用量比例）。 （口是口否） 13.钢筋是否采用合格钢筋。（口是口否） 14.板面负筋禁止踩踏，保护层垫片是否牢固。（¡õ是口否） 15.混凝土初凝前是否振捣密实；浇水养护是否多干7天。（是口否 ） 16.坡屋面施工是否对称施工，施工顺序为柱构件、斜梁、斜板，支撑是否牢固 （□是口否） 17.木屋架是否设置剪刀撑。（口是口否） |  |
|  | 模板 支撑 | 18.模板支撑体系禁止混用两种材质、单排支撑，是否正确设置立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑，底部设置底座和垫板,顶部设置支撑头，牢固稳定。（口是口否） 19.立杆接长是否采用对接夹板接头。（口是口否 ） 20.斜屋面模板支架立杆顶部是否布置一道随屋面坡度的拉杆。（□是口否） 21.梁板底模拆除前混泥土是否达到设计要求，夏季不早于15天，冬季不早于28天 （口是口否） 22.模板拆除顺序是否从上至下、逐块拆卸，是否先拆非承重模板，是否后支的先拆。（囗是口否） |  |
|  | 脚手架 | 23.竹脚手架是否采用双排脚手架，禁止混用两种材质。（□是□否） 24.竹脚手架绑扎是否采用塑料篾双斜扣。（□是口否） 25.是否正确设置剪刀撑。（口是口否） 26.连墙件是否由拉件和顶件组成，并配合使用,禁止多于两步三跨。（□是口否） 27.三层及以上是否采用钢管脚手架。（口是□否） 28.脚手架拆除顺序是否从上至下逐层拆除,连墙件是否随脚手架逐层拆除。 （□是口否） |  |
|  | 起重 设备 | 29.钢丝绳是否存在断股、断丝、截面积不足。（□是□否） 30.起重设备是否存在配重不满足要求、固定不牢。（□是□否） 31.是否存在起吊物体超重。（□是口否） |  |
|  | 现场施 工安全 | 32.是否正确佩戴安全帽。（□是口否） 33.高空作业是否系安全带。（口是口否） 34.是否有合格的配电箱。（□是□否） 35.是否有专业人员安装合格的临时用电设备，不擅自接电、私自转供。 （□是口否） 36.用电设备是否接地，线路是否架空保护。（口是口否） |  |
| 存在问题 和整改要求 | 一、存在问题: 针对现场巡查发现问题,逐一列明,提出指导规范意见和整改要求,并拍照取证 二、整改要求; （一）停工整改,在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 （二）限在 年 月 日前整改完毕,整改期限结束二日内通知巡查人现场复查。 |
| 到场人员 | 建房户 | 签收日期: | 施工单位或 建筑工匠 | 签收日期: |
|  | 工程施工专业管理人员 |  | 乡镇专职监管 责任人员、村级 管理人员 |  |

注:本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。

乡镇人民政府盖章

年  月  日

附件6

农村建房竣工验收巡查表

时间:     年   月   日

| 建房人姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |
| 规划许可证号 |  | 宅基地批准号 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 巡查 要点 | 1.农房建筑风貌是否符合管控要求。¡õ是口否 2.施工现场（包括临时用地）是否清理完毕。¡õ是口否 3.施工过程发现的问题是否已经整改合格并经相关人员认可。口是口否 4.竣工验收是否合格。口是口否 |
| 存在问题和整 改要求 | 一、存在问题: （针对现场巡查发现问题,逐一列明,提出指导规范意见和整改要求,并拍照取证 二、整改要求: （一）停工整改,在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 （二）限在年月日前整改完毕,整改期限结束二日内通知巡查人现场复查。 |
| 到场 人员 | 建房户 | 签收日期: | 施工单位或 建筑工匠 | 签收日期: |
|  | 工程施工专 业管理人员 |  | 乡镇专职监管责 任人员、村级管 理人员 |  |

注:本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。

乡镇人民政府盖章

年 月 日

附件7

农村建房整改复查表

| 建房人 姓名 |  | 联系电话 |  | 整改通知书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复查意见 | （对照整改通知书明确的整改要求,现场核查是否逐一整改到位,并拍照取证） |
| 复查人（口工程施工专业管理人 员口乡镇专职监管人员、村级 管理人员） |  | 复查日期 |  |
| 签收人（口建房户口施工单位或农村工匠）: |
| 签收日期: |

注:本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份；对应复查人、签收人打"V"并签字。

乡镇人民政府盖章

年 月 日

附件8

关于巡查发现存在房屋安全隐患的告知函

（参考模板）

：

年   月   日，经巡查等渠道发现，你（单位）位于（乡）镇村的房屋存在安全隐患，请及时整治到位，消除安全隐患。

专此告知！

单位（加盖公章）

年  月  日

附件9

责令停工通知书

（参考模板）

*〔2022〕**号

年   月   日，经巡查等渠道发现由你（单位）组织建设的工程涉嫌存在（未依法办理工程用地手续未依法办理规划许可手续未依法办理消防设计审查手续未依法办理工程施工许可手续 未按照审批内容进行建设其他情形：）等违法违规行为。

现责令你（单位）立即停工，并对存在的问题进行整改。

**（乡）镇人民政府

年   月   日

网格员（签字）：                接收人员（签字）：

年  月  日                   年  月  日

附件10

关于抄告涉嫌违法违规建筑工程信息的函

（参考模板）

**单位：

现将经巡查等渠道发现的涉嫌存在违法违规行为的建筑工程信息抄告给你们（相关信息附后）。请按照职责分工，依法进行核实查处。

单位（加盖公章）

年  月  日

# Text boxes

米